LISTA DE POTÊNCIAS E FUNÇÃO EXPONENCIAL - GABARITO

I - REVISÃO DE POTÊNCIAS E RADICAIS

1) Simplificar os radicais.

a)                                          b)

c)                                         d)

Solução. Aplicando as propriedades de potências e radicais, temos:

a)

b)

c)

OBS. A última expressão é um radical duplo que pode ser reduzido a uma soma de radicais mediante a seguinte transformação: , onde e é um quadrado perfeito.

No caso temos A = 3 e B = 8. Logo C = 32 – 8 = 9 – 8 = 1. Temos:

d)

2) Simplifique as potências.

a)                                                  b)

Solução. Escreve-se na forma de potências e aplicam-se as propriedades.

a)

b)

3) (FUVEST-SP) Efetue a expressão .

Solução. Aplicando as propriedades de radiciação e algébricas, temos:

II – FUNÇÃO E EQUAÇÃO EXPONENCIAL

4) Marque um “x” nas funções que representam exponenciais.

(   )         (   )      ( X )        ( X )        ( X )

Solução. Observando a definição de função exponencial, marca-se as que preenchem as condições.

5) Considere as funções de IR em IR dadas por: ;  e . Calcule:

a) f(-3)           b) h(3) + g(-1)              c) 2.f(0) – 3.g(0)              d) x tal que f(x) = 18                 e) x tal que h(x) = 1

Solução. Substituindo os valores nas funções e realizando as operações, temos:

a)                                   b)

c)

d)

e)

6) Utilize as propriedades de potências e radicais e encontre o valor de x em cada caso.

a)                  b)                           c)                           d)

e)                       f)                        g)

Solução. Usa-se as propriedades de potências e as técnicas de soluções exponenciais.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

7) (UNIFOR-CE) Que gráfico melhor representa a função de IR em IR dada por f(x) = 5 – 2-x? Marque um “x”.

(    )                                                    ( X )                                                     (    )

Solução. Repare que se x = 0, f(x) = 4. Isto significa que o gráfico intercepta o eixo Y no ponto (0, 4). Mais ainda, ele não ultrapassa a reta y = 5, pois para um valor de “x” muito grande a exponencial 2-x fica muito próxima de zero, mas nunca é zero. Logo, o gráfico que representa essa situação é o número 2.

# Text boxes

COLÉGIO PEDRO II - UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO III

2ª SÉRIE – MATEMÁTICA II – PROFº WALTER TADEU

www.professorwaltertadeu.mat.br